Рекомендации по входному контролю SRT7700.

- Проверить комплектность оборудования

- Первое включение

- подключить SRT7700 к телевизору, используя соединительные кабели (см. п.1);

- включить в сеть 90-240V(AC), 50/60Hz, не подключая спутниковой антенны;

- убедиться в наличии изображения на телевизоре (для полной загрузки SRT7700 необходимо несколько минут);

- Проверка версии программного обеспечения (ПО)

- в “First Setup Installation Menu” («Мастер Первой Настройки») выбрать язык, затем на жать кнопку «Menu» на пульте ДУ, войти в под-меню «Settings» («Настройка») – «Diagnostics» («Диагностика»). Версия ПО отображается в третьей строке сверху «Release number: 101»* («Номер выпуска: 101»);

- в том случае если “First Setup Installation Menu” по каким либо причинам уже было пройдено необходимо перейти к п. 5, а затем продолжить с п.3.

- Загрузка последней версии программного обеспечения

#### - при выключенном из сети SRT7700, вставить карту доступа и подключить спутнковую антенну ко входу SRT7700. В случае если LNB подключен к SRT7700 через DiSEqC-коммутатор и в SRT7700 загружена версия ПО: Е17, Sirius-LNB должен быть подключен к порту А (1) DiSEqC-коммутатора;

#### - включить SRT7700 в сеть и пройти “First Setup Installation Menu”;

- убедиться в наличии сигнала с базового транспондера (см. Рисунок);

- убедиться в том что SRT7700 включился на канале с номером 200 (Viasat History);

- оставить SRT7700 на канале с номером 200 не менее 3 минут;

- убедиться в том что по истечении 2-3 минут SRT7700 перезагрузился и начал процесс обновления ПО (характерный голубой экран, с индикацией статуса загрузки ПО). В процесе загрузки категорически запрещено отключать SRT7700 от питания и отключать антенну.

- Сброс в заводские настройки

- в рабочем режиме SRT7700 зайти в под-меню «Settings» («Настройка»), «System Setup» («Системные настройки») – «Factory settings» («Заводские установки)  - подтвердить сброс в заводские устанвоки («Да»);

- произвести перезагрузку тюнера: нажать кнопку Reset на передней панели под крышкой картоприемника или выключить, а затем включить SRT7700 из сети.

* - на момент написания инструкции (22.10.2008) версия ПО: 101